## Slide 1
AI traffic 模型：从实测流量到可合成/可标准化参数
基于 3GPP SA4#137-e S4-261447 与 S4-261780：packet-level 统计建模 + real-time media AI 参数化
TR 26.870 / 6G-MED
S4-261447: Synthetic Traffic Generation
S4-261780: 可标准化参数实例
工程含义：RAN/6G AI traffic
输入
PCAP + session logs
按会话窗口切流
编码
size/IAT: 65 log bins
direction + flow length
输出
bytes, IAT, dir
per category flows
Order-0
独立抽样边际分布
最稳但无时序记忆
适合基线/轻量仿真
Order-1 Markov
按前一状态转移
保留短程相关
稀疏状态回退边际
Conditional VAE
RNN encoder/decoder
category-conditioned
更好拟合 flow-level 联合统计
Generator | size | IAT | len | dir | bytes
CVAE | 0.152 | 0.142 | 0.314 | 0.231 | 0.367
M0 | 0.134 | 0.142 | 0.331 | 0.286 | 0.513
M1 | 0.131 | 0.136 | 0.331 | 0.284 | 0.477
评价：每类至少 512 条 synthetic flows；KS 越低越好。边际分布 M1 略优，flow length / UL fraction / total bytes 等联合统计 CVAE 更优。
实时视频理解 UL：near-CBR tokenized video over WebRTC/RTP
P = 500 ms 固定到达，实测 mean 499.9 ms / std 4.6 ms / P5-P95 493.8-505.0 ms
每帧 1024 tokens x 2 B = 2048 B；RTP/UDP 分片 1140 B + 1020 B
S = 17,280 bits，R = S/P = 34.6 kbps per session；RTCP 开销约 token data 2.2%
实时音频 DL：quasi-periodic burst source over WSS
E ~ N(μ=50 ms, σ=32 ms)，截断 [0, 268] ms；1678 个 inter-arrival samples
B ~ N(μ=10.2 KB, σ=3.8 KB)，截断 [0.2 KB, 14.2 KB]；1708 个 delta events
D ~ N(μ=0.9 ms, σ=0.8 ms)，截断 [0, 3.9] ms；peak ~88.6 Mbps，avg ~1.6 Mbps
场景 | 主导方向 | 形态 | UL/DL
RT video | UL | 2 fps 固定 token 帧 | 5-7x
NRT video | UL | base64 video upload | ~300x
chat streaming | DL | SSE chunks + overhead | ~0.03x
reasoning | DL | 大 reasoning/response stream | ~0.017x
1. 不宜用单一“AI 流量”模型
不同 modality/transport 产生相反不对称性：UL-heavy video vs DL-heavy streaming/reasoning。
建议按 category + modality + transport 分层建模，再聚合业务 mix。
2. 需要同时保留 packet-level 与 flow-level 统计
size/IAT 边际不足以描述资源占用；flow length、duration、UL fraction、total bytes 决定调度压力。
CVAE 更适合生成联合统计；Markov 模型适合透明、可解释的基线。
3. 对空口设计的直接指标
RT audio 平均速率不高，但 0.9 ms burst 内峰值约 88.6 Mbps，考验短时调度与 buffer。
RT video UL near-CBR 更适合 PDB/PER 分析；文档指出 lost token 1% 开始影响精度。
4. 标准化建议
在 TR 26.870 中记录：数据集构建、clean profile 训练、bin codec、generator、KS 指标及每类样本量。
对 RT video/audio 先采用参数模型；对混合 AI 服务采用 synthetic generator 回放。
Sources: 3GPP SA4#137-e S4-261447.zip, S4-261780.zip | Key metrics: KS statistic, packet size/IAT, flow length, UL fraction, total bytes, duration